## Slide 1: AI-OS智能决策系统在浙江 德清污水厂应用分析

## Slide 2: 污水厂概况
01

## Slide 3: 1.1处理规模
污水处理能力
2万吨/天
出水标准
DB33/2169《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》——浙江省地方标准

## Slide 4: 1.2处理工艺
工艺流程图
A2O池
二沉池
昌隆厂
豆腐厂
中能厂
利都达厂
进水泵房
初沉池
1期预处理+生化池
水解酸化池
调节池
A2O池
二沉池
初沉池
2期预处理+生化池
水解酸化池
磁混凝沉淀池
反硝化滤池
出水巴氏槽
污泥脱水间
其他污水
NaClO消毒
中间提升泵房

## Slide 5
厂区污水来源除一般生产污水外，还有企业专管废水，利都达、昌隆、中能、丰顺4家企业，占总水量百分比约13%，且水质水量均不稳定，其中中能厂进水TN浓度较高。
管网来水复杂
1.3现状问题
风机每天人工调频数十次。虽经过调节池调节水质水量，但由于进水水质水量波动较大，导致生化段溶解氧需求不稳定，需人工频繁调节风机频率以维持工艺要求，加剧设备损耗、增加能耗并影响处理效果稳定性。
风机人工调频次数多
排放标准较高，出水执行浙江省地方标准——DB33《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》，由于人工调控具有滞后性，容易导致出水COD、TN、TP等指标面临超标风险。
出水水质不稳定

## Slide 6
企业专管水质水量不稳定
1.3现状问题
进水COD随时间变化图
进水总氮随时间变化图
进水总磷随时间变化图
进水氨氮随时间变化图
昌隆厂水质水量
进水流量（m3/h）
进水COD（mg/L）
进水水质水量均不稳定

## Slide 7
现状问题
利都达厂水质水量
进水流量（m3/h）
进水COD（mg/L）
进水水量不稳定

## Slide 8
现状问题
中能厂水质水量
进水流量（m3/h）
进水TN（mg/L）
进水水量不稳定

## Slide 9
现状问题
豆腐厂水量
进水流量（m3/h）
进水水量不稳定

## Slide 10
进水水质不稳定
现状问题
进水COD、氨氮浓度非常不稳定

## Slide 11: AI智能体调控
02

## Slide 12
2.1 AI 曝气智能体调控
调控逻辑
曝气智能体是活性污泥AI智控系统专用于污水处理厂曝气环节的全流程智能控制，从工艺优化、运营管理和自控技术三个维度协同发力，针对污水厂活性污泥工艺中曝气控制滞后、碳源利用率低、硝化反硝化失衡等痛点，采用多模态多因子参数强化学习算法，融合水质、工艺、设备等多源数据，有效解决生活污水、工业废水生化池曝气系统中溶氧波动大、能耗高、药耗多、排泥量大等问题，突破传统PID控制与人工经验调参的局限性。经工程验证，可稳定溶氧波动(±0.5mg/L)、 助力污水厂实现曝气过程从人工干预向智能寻优的跨越式升级。
预测性控制 通过2-4小时进水负荷预测，提前优化曝气策略，实现单位水处理能耗大幅降低。 工艺普适性 一套方案即可适配A/O、A²/O、 氧化沟、SBR 等所有主流工艺，无需担心工艺改造。 | 应急响应机制 多模态应急响应，异常工况自动保稳预警算法。 核心技术突破 用算法替代昂贵硬件算法预测微生物的真实需氧速率(OUR)。
非线性多因子多参数强化学习算法优势

## Slide 13
AI 曝气智能体布署
智能体布署画面

## Slide 14
2.2 AI 泵站智能体调控
2.2.1 厂网站联控智能体
厂外泵站实施AI智能在线调控，无人值守，液位监测实现秒级调控，高效精准。

## Slide 15
2.2 AI 泵站智能体调控
2.2.2厂内提升泵智能体
厂内泵站实施AI智能调控，通过采集液位、流量等信息，高效调度进水水量，确保了水厂稳定运营。

## Slide 16
2.3 碳源投加智能体调控
3月初布署碳源投加智能体，通过实时水质监测、AI需碳量预测、多目标优化决策，实现成本降低。

## Slide 17: 智能体效果分析
03

## Slide 18
3.1 泵站智能体分析
进水水量连续，趋于稳定，整体波动较小，总变化系数约1.1
3.1.1 进水水量

## Slide 19
3.1 泵站智能体分析
布署泵站智能体后，进水水质较稳定，整体波动较小，显示出泵站智能体调度的优越性能
3.1.2 进水水质

## Slide 20
3.2 曝气智能体分析——溶氧
3月9日布署AI智能曝气系统后，生化池DO浓度大幅降低，其中一、二期好氧池日均DO浓度分别下降23%、33%，且DO波动幅度明显缩小，实现了稳定精确的溶解氧控制。
Chart: 26年1-3月生化池溶氧
一期DO（mg/L） | 2.5833 | 2.6663 | 2.028
二期DO（mg/L) | 3.9031 | 4.4658 | 2.7957

## Slide 21
Chart: 吨水电耗(kwh/m3)
| 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992 | 46023 | 46054 | 46082
 | 0.7706 | 0.67577 | 0.45561 | 0.49793 | 0.50073 | 0.41259 | 0.49904 | 0.52994 | 0.46119 | 0.49032 | 0.43459 | 0.42681 | 0.432 | 0.516 | 0.407
3月9日完全布署AI智能曝气系统后，3月吨水电量较部署AI前环比降低14%
3.2 曝气智能体分析——吨水电耗

## Slide 22
3月9日完全布署AI智能曝气系统后，风机吨水电量均值为0.086 KWh/m³ ，较部署AI前环比降低15%
Chart: 26年2-4月风机吨水电耗(KWh/m³)
3.9布署智能曝气
3.2 曝气智能体分析——风机吨水电耗

## Slide 23
3.3 药剂投加量分析：
Chart: 26年1-3月碳源投加量（mg/L）
 | 77.4639 | 69.2178 | 46.6958
3月初布署碳源投加智能体后，碳源（葡萄糖）投加量环比降低约36%

## Slide 24: 3.4 出水水质分析
3月9日采用智能曝气， COD 、TN出水水质更加稳定：出水COD在30—36mg/L之间，较之前9—35mg/L波动率明显缩小，稳定达标（≤40mg/L）；出水TN在8.02—11.53mg/L，较之前6.53—13.16mg/L波动率明显缩小，稳定达标（≤12mg/L）。
Chart: 26年1-3月出水COD、TN

## Slide 25: 3.4 出水水质分析
Chart: 26年1-3月出水TP、氨氮
采用智能曝气， TP、氨氮出水水质更加稳定：出水TP在0.05—0.18mg/L，较之前0.04—0.28mg/L波动明显缩小，稳定达标（≤0.3mg/L）；出水氨氮在0.01—0.04mg/L，较之前0.01—0.18mg/L波动明显减小，稳定达标（≤2mg/L）。

## Slide 26: 经济效益分析
04

## Slide 27
经济效益分析
03
02
出水水质稳定
出水水质稳定达标，出水COD，氨氮，总氮、TP波动范围明显减小。
药耗降低显著
3月初布署碳源投加智能体后，碳源（葡萄糖）投加量由73.3 mg/L降至46.7 mg/L，环比降低约36%
01
2026.3投入AI曝气智能体，吨水电耗、吨水风机电耗分别为0.407、0.086 KWh/m³ ，较部署AI前环比降低14% 、15%
能耗降低显著

## Slide 28: 谢谢！